# Module Ctrl_L — Contrôle par laisse
## 1. Rôle
Le module Ctrl_L permet au robot de suivre un utilisateur via une laisse instrumentée :
- Maintien d’une distance cible (capteurs US avant)
- Orientation par capteur de force (traction gauche/droite)

## 2. Principe de fonctionnement
### 2.1 Régulation distance
- Mesure : moyenne glissante capteurs US arrière
- Calcul : delta = dist_mesurée - dist_cible
- Si |delta| ≤ dead → aucune correction
- Sinon : speed = clamp(delta / K, ±vmax)

### 2.2 Régulation orientation
- Mesure : capteur de force
- Zone morte : ±5
- Calcul : turn = dir × |force|

## 3. Conditions d’activation
Le module est actif si :
- cfg_typePtge = 3 (laisse)
- cfg_typePtge = 4 (laisse + vocal)
Ou via VPIV :

## 4. Propriétés VPIV
PROP	TYPE	DIR	Rôle
act	bool	↔	Activation
dist	number (mm)	↔	Distance cible
dead	number (mm)	↔	Zone morte
vmax	number	↔	Vitesse max
status	enum	↔	État module

## 5. États
Valeur	Description
OFF	module désactivé
OK	fonctionnement normal
FceKO	force excessive
VtKO	utilisateur trop rapide (non impl.)

## 6. Fonctionnement périodique
Fréquence : 5 Hz
Étapes :
1. Lecture capteurs US
2. Calcul distance moyenne
3. Calcul vitesse
4. Lecture force
5. Calcul rotation
6. Commande moteurs
7. Publication état

## 7. Sécurité
- Arrêt si urgence active
- Arrêt si module désactivé
- Désactivation automatique si mode change

## 8. Paramètres internes
Paramètre	Rôle
target_dist_mm	distance cible
max_speed	vitesse max
max_turn	rotation max
us_window	filtre
dead_zone_mm	zone morte

## 9. Remarques
- Toutes les distances sont en mm
- Publication status uniquement si changement
- Mode test disponible