# Module FS — Capteur de force (HX711)
## 1. Rôle
Le module FS mesure la force exercée sur la laisse et fournit :
- une valeur continue (force)
- un état d’alerte basé sur seuil
Utilisé principalement par Ctrl_L pour déterminer la direction utilisateur.

## 2. Fonctionnement
### 2.1 Lecture
- Lecture brute via HX711
- Conversion : force = (raw - offset) / calibration

### 2.2 Publication
PROP	TYPE	DESCRIPTION
force	flux	valeur normalisée
raw	flux	valeur brute
status	état	actif / alerte
alerte	état	valeur au dépassement

### 2.3 Gestion alerte
Seuil : force| > thd
Transitions :
- actif → alerte
- alerte → actif

## 3. Propriétés VPIV
PROP	DIR	TYPE	Rôle
act	↔	bool	activation
freq	↔	number	période ms
thd	↔	number	seuil
cal	↔	number	calibration
tare	→	cmd	remise à zéro
read	→	cmd	lecture immédiate

## 4. États
Valeur	Description
actif	fonctionnement normal
alerte	seuil dépassé

## 5. Cycle
- périodique (freq)
- ou à la demande (read)

## 6. Sécurité
- freq=0 → désactive publication (mais pas alerte)
- act=0 → module inactif

## 7. Paramètres internes
Paramètre	Rôle
cfg_fs_active	activation
cfg_fs_threshold	seuil
cfg_fs_freq_ms	période
cfg_fs_calibration	gain
cfg_fs_offset	tare

## 8. Remarques
- unité dépend calibration
- valeurs potentiellement signées
- utilisé pour pilotage directionnel