# Module IRmvt — Détection de mouvement infrarouge
## Rôle
Détecter des impulsions IR et signaler :
- une valeur instantanée (value)
- une alerte après N détections consécutives (threshold)

## Propriétés
### act (boolean)
Activation du module
### freq (number, ms)
Période de lecture
- 0 → désactivé
- 0 → lecture périodique
### thd (number)
Nombre d’impulsions consécutives pour déclencher une alerte
### mode (enum)
- idle → désactivé
- monitor → standard
- surveillance → sensible
### value (number)
Valeur brute capteur (0 ou 1)
### alert (boolean)
Détection confirmée (après seuil)
### read (event)
Commande de lecture instantanée

## Comportement
### Lecture instantanée
Commande : $V:IRmvt:*:read:1#
Réponse : $I:IRmvt::read:OK# $I:IRmvt::value:X#

### Fonctionnement périodique
Si actif et freq > 0 :
- lecture capteur
- envoi value
- incrément compteur si détection
- envoi alert si seuil atteint

## Notes
- Le compteur est interne (non exposé)
- Le seuil permet d’éviter les faux positifs