Alimentation Electrique RPI
Voici les caractéristiques d'alimentation selon l'usage :
## 🔌 **Alimentation Secteur (Recommandée pour serveurs)**
### **Raspberry Pi 3/4 en serveur + ESP32 :**
- **Secteur :** 5V ⎓ 4A (pour marge de sécurité)
- **Connecteur :**
 - RPi 3 : Micro-USB de qualité
 - RPi 4 : USB-C officiel
**Pourquoi 4A ?**
- RPi seul : ~1.2-1.5A sous charge
- ESP32 : ~0.5A (pic à 1.2A lors du flash)
- Périphériques USB : ~0.5-1A
- **Marge de sécurité :** +1A
## 🔋 **Alimentation Batterie**
### **Options batterie selon l'autonomie :**
#### **1. Powerbank Qualité (Recommandé)**
- **Capacité :** 20 000 mAh minimum
- **Courant :** 5V ⎓ 3A **en continu** (vérifier la fiche technique !)
- **Sortie :** Port USB-A "QC" ou USB-C PD
#### **2. Batterie LiPo + Régulateur**
```
Batterie : 3.7V LiPo 10 000 mAh
Régulateur : 5V ⎓ 3A (comme LM2596)
Sortie : 5V stable
```
#### **3. Pack 18650 + BMS**
- **Configuration :** 3S (11.1V) ou 4S (14.8V)
- **Régulateur :** Buck converter 5V ⎓ 4A
- **BMS :** Avec protection charge/décharge
## ⚡ **Solutions Hybrides (Secteur + Batterie)**
### **Option A : UPS HAT**
- **Exemples :** Geekworm X735, PiJuice
- **Avantage :** Bascule automatique secteur/batterie
- **Prix :** €€€
### **Option B : Powerbank avec passthrough**
- **Fonction :** Charge et alimente simultanément
- **Exemple :** Anker PowerCore Fusion 5000
- **Limite :** Courant souvent insuffisant
## 🛠️ **Configuration pour Serveur + ESP32**
### **Pour RPi 4 (recommandé pour serveur) :**
```bash
# Optimiser la consommation
sudo nano /boot/config.txt
# Ajouter :
dtparam=audio=off
dtparam= camera=off
disable_overscan=1
```
### **Alimentation externe pour ESP32 :**
- **Solution :** Alimenter l'ESP32 séparément
- **Avantage :** Réduit la charge sur le RPi
- **Câblage :** Garder GND commun
## 📊 **Tableau Récapitulatif**
| Usage | Secteur | Batterie | Autonomie estimée |
|-------|---------|----------|-------------------|
| RPi3 + ESP32 | 5V/3A | 20 000 mAh | 6-8 heures |
| RPi4 + ESP32 | 5V/4A | 26 800 mAh | 4-6 heures |
| Serveur 24/7 | 5V/4A + UPS | Powerbank auto-recharge | Continue |
## 🔧 **Conseils d'Optimisation**
### **Réduire la consommation :**
```bash
# Désactiver les périphériques inutiles
sudo raspi-config
# → Interface Options → Désactiver Camera, SPI, I2C si inutilisés
# Réduire la fréquence CPU quand possible
echo "conservative" | sudo tee /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
```
### **Monitoring :**
```bash
# Surveiller la consommation
vcgencmd get_throttled
vcgencmd measure_volts
vcgencmd measure_temp
```
**Pour un serveur fiable, je recommande une alimentation secteur 5V/4A avec une UPS HAT pour les coupures de courant.**
# Secteur : Pour Raspberry Pi Zero/Zero 2 W :
- Tension : 5V
- Intensité : 2.5A minimum
## 🛒 Quoi acheter :
### RECOMMANDÉ :
- Alimentation officielle Raspberry Pi (la plus fiable)
- Marques reconnues :
  - Official Raspberry Pi PSU
  - CanaKit
  - Vilros
  - Argonne
### À ÉVITER :
- ❌ Chargeurs de téléphone
- ❌ Prises USB de PC/portable
- ❌ Alimentations génériques "no name"
- ❌ Câbles USB trop longs (>1m)
## 🔍 Comment vérifier une bonne alimentation :
### Sur l'étiquette, cherchez :
text
INPUT: 100-240V ~ 50/60Hz
OUTPUT: 5V ⎓ 3A (ou 3000mA)
### Après installation :
bash
# Vérifier que l'undervoltage a disparu
vcgencmd get_throttled

# Doit afficher "throttled=0x0"
## 💡 Conseils supplémentaires :
### Pour l'ESP32 + RPi :
- Prenez 3.5A-4A si vous branchez d'autres périphériques
- Utilisez un câble de qualité et court (max 1m)
### Signes d'une bonne alimentation :
- throttled=0x0 toujours
- Pas de message "Undervoltage detected"
- L'ESP32 apparaît dans lsusb
- Pas de redémarrages intempestifs